目录

机动车驾驶证准驾车型对照表	1

机动车驾驶证申请条件汇总表	2

机动车规格术语	4

机动车结构术语	5

机动车检验周期一览表	6

机动车号牌的分类规格及适用范围表	7

机动车报废与延缓报废年限一览表	8

# 机动车驾驶证准驾车型对照表

| 准驾车型 | 代号 | 准驾的车型 | 准驾的 其他车型 | 每年提交身体条件证明 | 考试车辆的要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大型客车 | A1 | 大型载客汽车 | A3、B1、B2、C1、C2、C3、C4、M | 需要 | 车长不小于9米的大型普通载客汽车 |
| 牵引车 | A2 | 重型、中型全挂、半挂汽车列车 | B1、B2、C1、C2、C3、C4、M | 需要 | 车长不小于12米的半挂汽车列车 |
| 城市公交车 | A3 | 核载10人以上的城市公共汽车 | C1、C2、C3、C4 | 需要 | 车长不小于9米的大型普通载客汽车 |
| 中型客车 | B1 | 中型载客汽车（含核载10人以上、19人以下的城市公共汽车） | C1、C2、C3、C4、M | 需要 | 车长不小于5.8米的中型普通载客汽车 |
| 大型货车 | B2 | 重型、中型载货汽车；大、重、中型专项作业车 | C1、C2、C3、C4、M | 需要 | 车长不小于9米，轴距不小于5米的重型普通载货汽车 |
| 小型汽车 | C1 | 小型、微型载客汽车以及轻型、微型载货汽车、轻、小、微型专项作业车 | C2、C3、C4 | 60周岁以下不需要 | 车长不小于5米的轻型普通载货汽车，或者车长不小于4米的小型普通载客汽车，或者车长不小于4米的轿车 |
| 小型自动挡汽车 | C2 | 小型、微型自动挡载客汽车以及轻型、微型自动挡载货汽车 |  | 60周岁以下不需要 | 车长不小于5米的轻型自动挡普通载货汽车，或者车长不小于4米的小型自动挡普通载客汽车，或者车长不小于4米的自动挡轿车 |
| 低速载货汽车 | C3 | 低速载货汽车（原四轮农用运输车） | C4 | 60周岁以下不需要 | 由省级公安机关交通管理部门负责制定 |
| 三轮汽车 | C4 | 三轮汽车（原三轮农用运输车） |  | 60周岁以下不需要 | 由省级公安机关交通管理部门负责制定 |
| 普通三轮摩托车 | D | 发动机排量大于50ml或者最大设计车速大于50km/h的三轮摩托车 | E、F | 60周岁以下不需要 | 至少有四个速度挡位的普通正三轮摩托车或者普通侧三轮摩托车 |
| 普通二轮摩托车 | E | 发动机排量大于50ml或者最大设计车速大于50km/h的二轮摩托车 | F | 60周岁以下不需要 | 至少有四个速度挡位的普通二轮摩托车 |
| 轻便摩托车 | F | 发动机排量小于等于50ml，最大设计车速小于等于50km/h的摩托车 |  | 60周岁以下不需要 | 由省级公安机关交通管理部门负责制定 |
| 轮式自行机械车 | M | 轮式自行机械车 |  | 60周岁以下不需要 | 由省级公安机关交通管理部门负责制定 |
| 无轨电车 | N | 无轨电车 |  | 需要 | 由省级公安机关交通管理部门负责制定 |
| 有轨电车 | P | 有轨电车 |  | 需要 | 由省级公安机关交通管理部门负责制定 |

# 机动车驾驶证申请条件汇总表

| 准驾 车型 | 可否 初学 | 身体条件 | 年龄条件 | 增驾条件 | 可否在暂住地申请 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 身高 | 视力 | 申请年龄 | 允许年龄 | 驾驶经历及记分情况 |  |
| A1 | 否 | 155 | 5.0 | 26~50 | 26~60 | B1、B2五年以上且前三个周期内无满分记录 A2两年以上且前一个周期内无满分记录 无死亡事故中负主要以上责任的记录 | 不可 |
| A2 | 否 | 155 | 5.0 | 24~50 | 24~60 | B1、B2三年以上且前两个周期内无满分记录 A1一年以上且前一个周期内无满分记录 无死亡事故中负主要以上责任的记录 | 不可 |
| A3 | 可 | 155 | 5.0 | 21~50 | 21~60 | 前一个周期内无满分记录 | 不可 |
| B1 | 否 | 150 | 5.0 | 21~50 | 21~60 | C1、C2、C3、C4三年以上且前两个周期内无满分记录 A3、B2一年以上且前一个周期内无满分记录 无死亡事故中负主要以上责任的记录 | 可 |
| B2 | 可 | 155 | 5.0 | 21~50 | 21~60 | 前一个周期内无满分记录 | 可 |
| C1 | 可 | 不限 | 4.9 | 18~70 | 18~ | 前一个周期内无满分记录 | 可 |
| C2 | 可 | 不限 | 4.9 | 18~70 | 18~ | 前一个周期内无满分记录 | 可 |
| C3 | 可 | 不限 | 4.9 | 18~60 | 18~70 | 前一个周期内无满分记录 | 可 |
| C4 | 可 | 不限 | 4.9 | 18~60 | 18~70 | 前一个周期内无满分记录 | 可 |
| D | 可 | 不限 | 4.9 | 18~60 | 18~70 | 前一个周期内无满分记录 | 不可 |
| E | 可 | 不限 | 4.9 | 18~60 | 18~70 | 前一个周期内无满分记录 | 不可 |
| F | 可 | 不限 | 4.9 | 18~70 | 18~ | 前一个周期内无满分记录 | 不可 |
| M | 可 | 不限 | 4.9 | 18~60 | 18~70 | 前一个周期内无满分记录 | 不可 |
| N | 可 | 155 | 5.0 | 21~50 | 21~60 | 前一个周期内无满分记录 | 不可 |
| P | 可 | 不限 | 5.0 | 21~50 | 21~60 | 前一个周期内无满分记录 | 不可 |

# 机动车规格术语

| 分类 | 规格术语 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 汽车 | 载客 | 大型 | 车长大于等于6m或者乘坐人数大于等于20人。乘坐人数可变的，以上限确定。乘坐人数包括驾驶员(下同)。 |
|  |  | 中型 | 车长小于6m，乘坐人数大于9人且小于20人。 |
|  |  | 小型 | 车长小于6m，乘坐人数小于等于9人。 |
|  |  | 微型 | 车长小于等于3.5m，发动机气缸总排量小于等于1升。 |
|  | 载货 | 重型 | 车长大于等于6m，总质量大于等于12000kg。 |
|  |  | 中型 | 车长大于等于6m，总质量大于等于4500kg且小于12000kg。 |
|  |  | 轻型 | 车长小于6m，总质量小于4500kg。 |
|  |  | 微型 | 车长小于等于3.5m，总质量小于等于1800kg。 |
|  | 三轮汽车 （原三轮农用运输车） | 以柴油机为动力，最高设计车速小于等于50km/h，最大设计总质量不大于2000kg，长小于等于4.6m，宽小于等于1.6m，高小于等于2m，具有三个车轮的货车。 |
|  | 低速货车 （原四轮农用运输车） | 以柴油机为动力，最高设计车速小于等于70km/h，最大设计总质量小于等于4500kg，长小于等于6m，宽小于等于2m，高小于等于2.5m，具有四个车轮的货车。 |
| 摩托车 | 普通 | 最大设计时速大于50km/h或者发动机气缸总排量大于50ml。 |
|  | 轻便 | 最大设计时速小于等于50km/h，发动机气缸总排量小于等于50ml。 |
| 挂车 | 重型 | 最大总质量大于等于12000kg。 |
|  | 中型 | 最大总质量大于等于4500kg且小于12000kg。 |
|  | 轻型 | 最大总质量小于4500kg。 |

# 机动车结构术语

| 分类 | 结构术语 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 汽车 | 载客 | 普通客车 | 车身为长方体或近似长方体，单层地板，一厢或两厢式结构，安装座椅的载客汽车。 |
|  |  | 双层客车 | 车身为长方体或近似长方体，双层地板，一厢或两厢式结构，安装座椅的载客汽车。 |
|  |  | 卧铺客车 | 车身为长方体或近似长方体，单层地板，一厢或两厢式结构，安装卧铺的载客汽车。 |
|  |  | 铰接客车 | 车身为长方体或近似长方体，单层地板，由铰接装置连接两个车厢且连通，安装座椅的载客汽车。 |
|  |  | 越野客车 | 车身结构为一箱式或者两箱式，所有车轮能够同时驱动，接近角、离去角、纵向通过角、最小离地间隙等技术参数按照高通过性设计的载客汽车。 |
|  |  | 轿车 | 车身结构为两厢式且乘坐人数不超过5人，或者车身结构为三厢式且乘坐人数不超过7人的载客汽车。但同一型号车辆可增加乘坐人数的除外。 |
|  | 载货 | 普通货车 | 载货部位的结构为栏板的载货汽车，不包括具有自动倾卸装置的载货汽车。 |
|  |  | 厢式货车 | 载货部位的结构为封闭厢体且与驾驶室各自独立的载货汽车。 |
|  |  | 封闭货车 | 载货部位的结构为封闭厢体且与驾驶室联成一体，车身结构为一厢式载货汽车。 |
|  |  | 罐式货车 | 载货部位的结构为封闭罐体的载货汽车。 |
|  |  | 平板货车 | 载货部位的地板为平板结构且无栏板的载货汽车。 |
|  |  | 集装厢车 | 载货部位为框架结构且无地板，专门运输集装厢的载货汽车。 |
|  |  | 自卸货车 | 载货部位具有自动倾卸装置的载货汽车。 |
|  |  | 特殊结构货车 | 载货部位为特殊结构，专门运输特定物品的载货汽车。如：运输小轿车的双层结构载货汽车，运输活禽畜的多层结构载货汽车。 |
|  | 其他 | 半挂牵引车 | 不具有载货结构，专门用于牵引半挂车的汽车。 |
|  |  | 专项作业车 | 装置有专用设备或器具，用于专项作业的汽车。如洒水车、吸污车、水泥搅拌车、起重车、医疗车等。 |
|  |  | 三轮汽车 | 载货部位为栏板结构，具有三个车轮的货车。 |
|  |  | 普通低速货车 | 载货部位为栏板结构，具有四个车轮的低速货车。 |
|  |  | 厢式低速货车 | 载货部位为封闭厢体结构且与驾驶室各自独立，具有四个车轮的低速货车。 |
|  |  | 罐式低速货车 | 载货部位为封闭罐体结构，具有四个车轮的低速货车。 |
|  |  | 自卸低速货车 | 载货部位具有自动倾卸装置，具有四个车轮的低速货车。 |
| 电车 | 无轨电车 | 以电动机驱动，设有集电杆，驾线供电的电车。 |
|  | 有轨电车 | 以电动机驱动，设有集电杆，驾线供电，有轨道的电车。 |
| 摩托车 | 二轮摩托车 | 装有两个车轮的摩托车。 |
|  | 正三轮摩托车 | 装有与前轮对称分布的两个后轮，仅有驾驶员座位的摩托车。 |
|  | 正三轮载客摩托车 | 装有与前轮对称分布的两个后轮的具有载客装置的摩托车。 |
|  | 正三轮载货摩托车 | 装有与前轮对称分布的两个后轮的具有载货装置的摩托车。 |
|  | 侧三轮摩托车 | 在两轮车摩托车的一侧装有边车的摩托车。 |
| 轮式自行机械 | 轮式装载机械 | 具有装卸设备的轮胎式自行机械。 |
|  | 轮式挖掘机械 | 具有挖掘设备的轮胎式自行机械。 |
|  | 轮式平地机械 | 具有平整设备的轮胎式自行机械。 |
| 挂车 | 普通全挂车 | 载货部位为栏板结构的全挂车。 |
|  | 厢式全挂车 | 载货部位为封闭厢体结构的全挂车。 |
|  | 罐式全挂车 | 载货部位为封闭罐体结构的全挂车。 |
|  | 平板全挂车 | 载货部位的地板为平板结构且无栏板的全挂车。 |
|  | 集装箱全挂车 | 载货部位为框架结构且无地板，专门运输集装厢的全挂车。 |
|  | 自卸全挂车 | 载货部位具有自动倾卸装置的全挂车。 |
|  | 普通半挂车 | 载货部位为栏板结构的半挂车。 |
|  | 厢式半挂车 | 载货部位为封闭厢体结构的半挂车。 |
|  | 罐式半挂车 | 载货部位为封闭罐体结构的半挂车。 |
|  | 平板半挂车 | 载货部位的地板为平板结构且无栏板的半挂车。 |
|  | 集装箱半挂车 | 载货部位为框架结构且无地板，专门运输集装厢的半挂车。 |
|  | 自卸半挂车 | 载货部位具有自动倾卸装置的半挂车。 |
|  | 特殊结构半挂车 | 载货部位为特殊结构，专门运输特定物品的半挂车。 |

# 机动车检验周期一览表

| 车 型 | 两年一检 | 一年一检 | 一年两检 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 营运载客汽车 | —— | 5年内 | 5年以上 |  |
| 载货汽车和大型、中型非营运载客汽车 | —— | 10年内 | 10年以上 |  |
| 小型、微型非营运载客汽车 | 6年内 | 6-15年 | 15年以上 |  |
| 摩托车 | 4年内 | 4年以上 | —— |  |
| 其他机动车 | —— | 全使用过程 | —— |  |

# 机动车号牌的分类规格及适用范围表

| 序号 | 分类 | 外廊尺寸 (mm) | 颜色 | 面数 | 适用范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大型汽车 | 前：440×140 后：440×220 | 黄底黑字黑框线 | 2 | 总质量4.5t（含）、乘坐人数20人（含）和车长6m (含）以上的汽车、无轨电车及有轨电车 |
| 2 | 小型汽车 | 440×140 | 蓝底白字白框线 |  | 除大型汽车以外的各种汽车 |
| 3 | 使馆汽车 |  | 黑底白字红“使”、“领”字白框线 |  | 驻华使馆的汽车 |
| 4 | 领馆汽车 |  |  |  | 驻华领事馆的汽车 |
| 5 | 境外汽车 |  | 黑底白字白框线 |  | 入出境的境外汽车 |
|  |  |  | 黑底红字红框线 |  | 入出境限制行驶区域的境外汽车 |
| 6 | 外籍汽车 |  | 黑底白字白框线 |  | 除使、领馆外，其他驻华机构、商社、外资企业及外籍人员的汽车 |
| 7 | 两、三轮摩托车 | 前：220×95 | 黄底黑字黑框线 |  | 两轮摩托车和三轮摩托车 |
| 8 | 轻便摩托车 | 后：220×140 | 蓝底白字白框线 |  | 轻便摩托车 |
| 9 | 使馆摩托车 |  | 黑底白字红“使”、“领”字白框线 |  | 驻华使馆的摩托车和轻便摩托车 |
| 10 | 领馆摩托车 |  |  |  | 驻华领事馆的摩托车和轻便摩托车 |
| 11 | 境外摩托车 |  | 黑底白字白框线 |  | 入出境的境外摩托车和轻便摩托车 |
| 12 | 外籍摩托车 |  |  |  | 除使、领馆外，其他驻华机构、商社、外资企业及外籍人员的摩托车和轻便摩托车 |
| 13 | 农用运输车 | 300×165 | 黄底黑字黑框线 |  | 三、四轮农用运输车、轮式自行专用机械和电瓶车等 |
| 14 | 拖拉机 |  | 黄底黑字 |  | 各种在道路行驶的拖拉机 |
| 15 | 挂车 | 同大型汽车后号牌 | 1 | 全挂车和不与牵引车固定使用的半挂车 |
| 16 | 教练汽车 | 440×140 | 黄底黑字黑框线 | 2 | 教练用的汽车及其他机动车不含摩托车和轻便摩托车 |
| 17 | 教练摩托车 | 同摩托车号牌 |  |  | 教练用的摩托车和轻便摩托车 |
| 18 | 试验汽车 | 440×140 |  |  | 试验用的汽车及其他机动车不含摩托车和轻便摩托车 |
| 19 | 试验摩托车 | 同摩托车号牌 |  |  | 试验用的摩托车和轻便摩托车 |
| 20 | 临时入境汽车 | 300×165 | 白底红字黑“临时入境”字红框线（字有金色廓线） |  | 临时入境参加旅游、比赛等活动的汽车 |
| 21 | 临时入境摩托车 | 220×120 |  | 1 | 临时入境参加旅游、比赛等活动的摩托车 |
| 22 | 临时行驶车 | 220×140 | 白底（有蓝色暗纹）黑字黑框线 |  | 无牌时需要临时行驶的机动车 |

# 机动车报废与延缓报废年限一览表

| 车 型 | 报废年限 | 可否延缓 | 最高 可延 | 强制报废年限 | 依 据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 非营运客车 | 九座以下（含） | 15 | 可 | 不限 | 签注至2099年12月31日 | 关于调整汽车报废标准若干规定的通知 国经贸资源［2000］1202号 |
|  | 九座以上 | 10 | 可 | 10 | 20年 |  |
| 旅游客车 | 10 | 可 | 10 | 20年 |  |
| 营运(非出租)客车 | 10 | 可 | 5 | 15年 | 汽车报废标准 (1997年修订) 国经贸经〔1997〕456号 |
| 20座以上出租车 | 8 | 可 | 4 | 12年 |  |
| 轻货、大货 | 10 | 可 | 5 | 15年 |  |
| 微型货车、 19座以下出租车 | 8 | 否 | —— | 8年 |  |
| 带拖挂货车、 矿山作业车 | 8 | 可 | 4 | 12年 |  |
| 吊车、消防车、钻探车等专用车 | 10 | 可 | 适当 | 签注至2099年12月31日 |  |
| 大中型拖拉机 | 15 | 否 | —— | 15年 | 关于制定大中型拖拉机报废标准的通知 [1992]物机字191号 |
| 三轮农用和单缸四轮农用 | 6 | 可 | 3 | 9年 | 农用运输车报废标准 国经贸资源(2001)234号 |
| 多缸四轮农用 | 9 | 可 | 3 | 12年 |  |
| 正三轮摩托 | 7-9 | 可 | 3 | 10-12年 | 摩托车报废标准暂行规定 (经贸委、计委、公安部、环保总局联合发文第33号) |
| 其它摩托 | 8-10 | 可 | 3 | 11-13年 |  |
| 右置方向盘、 右改左车 | 10 | 否 | —— | 10年 | 关于加强右置方向盘汽车管理的通知 公交管[2000]183号 |
| 其它汽车 | 10 | 可 | 5 | 15年 | 汽车报废标准(1997年修订) 国经贸经〔1997〕456号 |